ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Базовый блок навигационной системы для слабовидящих и слепых «ПАРУС» (или эквивалент) Базовый блок предназначен для информирования людей с потерей зрения об их местонахождении с возможностью навигации по территории учреждения и получения дополнительных сведений о близлежащих объектах либо в виде предварительно записанных индивидуальных сообщений, либо через трансляционную сеть “Громкая связь” учреждения (в режиме ожидания базовые блоки (маяки) навигационной системы должен получать и воспроизводить сигнал от общей трансляционной сети учреждения “Громкая связь”). Должна быть предусмотрена возможность работы базового блока совместно с браслетом-активатором на запястье пользователя, который по нажатию на одну из кнопок активирует воспроизведение соответствующего сигнала на базовом блоке системы (звуковом маяке). В комплект поставки базового блока для слепых должно входить: Базовый блок – 1 шт. Внешний микрофон для записи сообщений – 1 шт. Руководство пользователя (паспорт) на русском языке – 1 шт. Гарантийный талон на сервисное обслуживание – 1 шт. Функциональные возможности: Возможность переноса информационных сообщений из персонального компьютера в базовый блок посредством USB-флеш накопителя – наличие. Возможность записи информационных сообщений при помощи встроенного микрофона, внешнего микрофона (должны входить в комплект поставки) через линейный вход – наличие. Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – наличие. Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при настройке базового блока, записи сообщений на базовый блок – наличие. Число вариантов звуковибрационных оповещений месторасположения звуковых меток (“рисунок” вибрации), передаваемых на активатор - не менее 16. 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 3 разных записанных сообщений по нажатию на кнопку – наличие. Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) навигационной системы в качестве обычных громкоговорителей общей трансляционной сети учреждения “Громкая связь” (80-120 В) - наличие. Возможность эксплуатации базовых блоков на улице круглогодично (морозоустойчивость до -40С, защита от дождя) – наличие. Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании основного питания - наличие Технические характеристики: Рабочая частота - 868.95 МГц ± 0,2%. Напряжение питания – не уже диапазона 90 В - 264В, с частотой не уже диапазона 47 Гц - 63 Гц. Объем встроенной памяти базового блока для записи сообщений, не менее: 2 Гб. Разъем подключения к трансляционной линии учреждения – наличие. Напряжение сигнала линии трансляционной сети учреждения – не уже диапазона 80 В ÷ 120 В. Встроенный согласующий трансформатор – наличие. Тип разъема для подключения к трансляционной сети учреждения - винтовые клеммы. Уровень максимального звукового давления излучаемого динамиком базового блока в диапазоне частот от 150 до 8000Гц должен составлять не менее 100дБ. Резервное питание базового блока – от встроенного аккумулятора. Тип аккумулятора базового блока (для осуществления функций резервного питания) – свинцовый. Температурный диапазон эксплуатации базовых блоков при сохранении функций резервного питания: не уже диапазона от -40 до +40 С. Напряжение встроенного аккумулятора - не более 12 В. Потребляемый ток (базовый блок): - в режиме сна не более 50 мА; - в режиме ожидания не более 70 мА; - в режиме воспроизведения аудиоинформации не более 140 мА. Габаритные размеры (базовый блок) - не более 250х190х190 мм (ДхШхВ). Запись звуковых сообщений на базовые блоки должны осуществлять сотрудники учреждения после монтажа устройств.