Техническое задание

(ТЕХНИЧЕСКИе и ФУНКЦИОНАЛЬНЫе ХАРАКТЕРИСТИКи ТОВАРА)

Поставка информационной системы для слабослышащих

| № пп | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система информационная для слабослышащих напольная | Система информационная для слабослышащих настенная предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимся системами кохлеарной имплантации или слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал громкой связи) в электромагнитный, который принимается системой кохлеарной имплпантации или индукционной катушкой слухового аппарата. |
|  |  | Параметр | Значение |
|  |  | Напряжение питания | 220В, 50 Гц; |
|  |  | Потребляемая мощность | не более100 Вт |
|  |  | Частотный диапазон (по уровню ±6 дБ) | (100 ÷ 8000) Гц |
|  |  | Максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 1,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) | не менее 20 мГс |
|  |  | Уровень входного сигнала линейного входа | (0,2 ÷ 100,0) В |
|  |  | Габариты панели | Не менее 1200х800х60 мм |
|  |  | Масса панели | не более 25 кг |
|  |  | Напольная подставка в комплекте | наличие |