Техническое задание

(ТЕХНИЧЕСКИе и ФУНКЦИОНАЛЬНЫе ХАРАКТЕРИСТИКи ТОВАРА)

Поставка информационной системы для слабослышащих

| № пп | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система информационная для слабослышащих переносная (портативная) «Исток» серия А | Система информационная для слабослышащих переносная (портативная) «Исток» серии А (далее переносная система), предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле стоек информации, кассах). Прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха производится через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т». Переносная система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал громкой связи) в электромагнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. |
|  |  | Параметр | Значение |
|  |  | Наименование | «Исток А2» |
|  |  | Напряжение питания | 220В, 50 Гц; |
|  |  | Потребляемая мощность | не более20 Вт |
|  |  | Частотный диапазон (по уровню ±6 дБ) | (100 ÷ 8000) Гц |
|  |  | Максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) | не менее 20 мГс |
|  |  | Уровень входного сигнала линейного входа | (0,2 ÷ 2,0) В |
|  |  | Габариты панели (без блока питания) | Не менее 230х250х85мм, но не более 250х270х91мм |
|  |  | Масса панели (без блока питания) | не более 2,0 кг |
|  |  | Аккумуляторная батарея | наличие |