ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Активатор навигационной системы для слабовидящих и слепых «ПАРУС» (или эквивалент) Активатор предназначен для информирования людей с потерей зрения об их местонахождении с возможностью навигации по территории учреждения и получения дополнительных сведений о близлежащих объектах посредством активации базовых блоков, установленных в учреждении. Должна быть предусмотрена возможность ношения браслета-активатора на запястье пользователя, который по нажатию на одну из кнопок активирует воспроизведение соответствующего сигнала на базовом блоке системы (звуковом маяке). В комплект поставки активатора для слепых должно входить: Браслет-активатор - 1 шт. Зарядное устройство – 1 шт. Кабель зарядного устройства – 1 шт. Руководство пользователя (паспорт) на русском языке – 1 шт. Гарантийный талон на сервисное обслуживание – 1 шт. Функциональные возможности: Вибрация браслета-активатора при попадании в зону действия базового блока, обеспечивающая информирование человека о том, что он находится рядом с базовым блоком и может прослушать сообщения, записанные в базовый блок – наличие. Возможность активации одного из трех предварительно записанных сообщений во встроенную память маяка навигационной системы нажатием одной из трех кнопок маяка-активатора беспроводным способом – наличие. Число вариантов звуковибрационных оповещений месторасположения звуковых меток (“рисунок” вибрации), получаемых от базового блока - не менее 16. 3 выпуклые кнопки, маркированные отличающимися выпуклыми элементами (выпуклые элементы из 1,2 и 3 выпуклых точек на разных кнопках для различия кнопок), на корпусе браслета-активатора для активации беспроводным способом по нажатию на кнопки предварительно записанных сообщений на базовом блоке, находящимся в зоне действия активатора – наличие. Возможность включения и выключения активатора посредством нажатия кнопки на лицевой панели– наличие. Технические характеристики: Рабочая частота - 868.95 МГц ± 0,2%. Питание активатора от аккумулятора – наличие. Тип аккумулятора активатора – литий - полимерный. Напряжение питания активатора - не более 3,7В. Потребляемый ток: - в режиме сна - не более 0,014 мА; - в режиме ожидания - не более 5 мА; - в режиме заряда аккумулятора - не более 100 мА; Габаритные размеры активатора - не более 85х75х25 мм (ДхШхВ). Габаритные размеры зарядного устройства для активатора - не более 80х40х25 мм (ДхШхВ).