ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Звуковой маяк с антивандальной беспроводной кнопкой для слабовидящих и незрячих Звуковой маяк предназначен для информирования людей с потерей зрения об их местонахождении с возможностью получения дополнительных сведений о близлежащих объектах либо в виде предварительно записанных на базовые блоки индивидуальных сообщений, либо через трансляционную сеть “Громкая связь” учреждения. В режиме ожидания базовые блоки (маяки) навигационной системы должен получать и воспроизводить сигнал от общей трансляционной сети учреждения. Должна быть предусмотрена возможность подключения к вазовому блоку браслета-активатора, который по нажатию на одну из кнопок активирует воспроизведение соответствующего сигнала на базовом блоке системы (звуковом маяке). В комплект поставки навигационной системы для слепых должно входить: Базовый блок – 1 шт. Кнопка настенная антивандальная беспроводная - 1 шт. Внешний микрофон для записи сообщений – 1 шт. Руководство пользователя (паспорт) на русском языке – 1 шт. Гарантийный талон на сервисное обслуживание – 1 шт. Функциональные возможности: Возможность активации одного из трех предварительно записанных сообщений во встроенную память звукового маяка нажатием беспроводной кнопки – наличие. Возможность переноса информационных сообщений из персонального компьютера в базовый блок посредством USB-флеш накопителя – наличие. Возможность записи информационных сообщений при помощи встроенного микрофона, внешнего микрофона (должны входить в комплект поставки) через линейный вход – наличие. Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – наличие. Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при настройке базового блока, записи сообщений на базовый блок – наличие. 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 3 разных записанных сообщений по нажатию на кнопку – наличие. Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) навигационной системы в качестве обычных громкоговорителей общей трансляционной сети учреждения “Громкая связь” (80-120 В) - наличие. Возможность эксплуатации базовых блоков на улице круглогодично (морозоустойчивость до -40С, защита от дождя) – наличие. Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании основного питания – наличие. Технические характеристики базового блока: Рабочая частота - 433,92 МГц ± 0,2%. Напряжение питания – не уже диапазона 90 В - 264В, с частотой не уже диапазона 47 Гц - 63 Гц. Объем встроенной памяти базового блока для записи сообщений, не менее: 2 Гб. Разъем подключения к трансляционной линии учреждения – наличие. Напряжение сигнала линии трансляционной сети учреждения – не уже диапазона 80 В ÷ 120 В. Встроенный согласующий трансформатор – наличие. Тип разъема для подключения к трансляционной сети учреждения - винтовые клеммы. Уровень максимального звукового давления излучаемого динамиком базового блока в диапазоне частот от 150 до 8000Гц должен составлять не менее 100дБ. Резервное питание базового блока – от встроенного аккумулятора. Тип аккумулятора базового блока (для осуществления функций резервного питания) – свинцовый. Температурный диапазон эксплуатации базовых блоков при сохранении функций резервного питания: не уже диапазона от -40 до +40 С. Напряжение встроенного аккумулятора - не более 12 В. Потребляемый ток (базовый блок): - в режиме сна не более 50 мА; - в режиме ожидания не более 70 мА; - в режиме воспроизведения аудиоинформации не более 140 мА. Габаритные размеры (базовый блок) - не более 250х190х190 мм (ДхШхВ). Технические антивандальной беспроводной кнопки : Габариты (высота х ширина х глубина), мм - не менее 124х124х22 Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр. Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 70 метров Диаметр активной зоны нажатия кнопки, мм – не менее 70 Возможность легкой активации кнопки локтем или культей - наличие Тип элемента питания: CR2 Lithium (должен входить в комплект поставки). Напряжение элемента питания, Вольт – не более 3 Класс защиты – не хуже IP44/IK10 Звуковое подтверждение передачи сигнала – наличие Количество подтверждающих звуковых сигналов при передаче вызова, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку – не менее 3 Световое подтверждение передачи сигнала – наличие Цвет светового подтверждения передачи сигнала – желтый Длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку, секунд – не менее 4 Диаметр зоны светового подтверждения, мм – не менее 40 Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку, секунд – не менее 3 Надпись на поверхности кнопки на русском языке – «ИНФОРМАЦИЯ» Надпись на поверхности кнопки шрифтом Брайля на русском языке – «ИНФО» Цвет корпуса кнопки - серый. Цвет активной зоны нажатия - зеленый. Время работы без замены элемента питания при среднем количестве вызовов помощника 5 раз в сутки – не менее 1 года Температурный диапазон - не уже минус 35 плюс 55 градусов Цельсия Запись звуковых сообщений на базовые блоки должны осуществлять сотрудники учреждения после монтажа устройств.